## Slide 1: Introduction To DSP
Digital Signal Processing
테라콘솔 TFT
임기경

## Slide 2: Introduction To DSP – Analog Signal
=
Sinθ1 + Sinθ2 + Sinθ3 + Sinθ4 + Sinθ5 + …...
Notes: 아날로그 시그널은 n개의 사인과 m개의 코사인이 합쳐진 것

## Slide 3: Introduction To DSP – Digital Signal
=
INT Signal[t] =
{ x1, x2, x3, x4, x5, x6, ….. }
Notes: DSP는 그것을 디지털화된 시그널만들어 재가공 하는것
디지털화된 시그널 = 그저 array of int type
로우패스(저 주파수 역대만 살리는것) = (x(t) + x(t-1)) / 2

## Slide 4: Introduction To DSP – Low Pass MAGIC
INT Signal[t] = { x1, x2, x3, x4, x5, x6, ….. }
Introduction To DSP – Low Pass
INT LowPassedSignal[t]
LowPassedSignal[t] = ( Signal[t-1] + Signal[t] ) / 2
Notes: 로우패스(저 주파수 역대만 살리는것) = (x(t) + x(t-1)) / 2

## Slide 5: 음악(시그널) : 현실 VS. 환상의 디지털 세상
Notes: 현실에서의 음악 iPod
하지만 디지털 세상은?!

## Slide 6: 음악(시그널) : 현실 VS. 환상의 디지털 세상
iPod
i
Notes: iPod에서 그저 i만 남았다고 한다

## Slide 7: 시그널
Math Math Math Math Math
Sinusoid
Math
Notes: 시그널은 결국 수학입니다.
수학에 수학과 수학과 수학을 끼얹은 수학

## Slide 8: 시그널 - Sinusoid
Sinusoid 동양혈관
생명과학대사전
  불규칙하고 커다란 문합혈관으로 이루어지는 종말혈관의 일종. 모세혈관의 확대부. 지름이 20~50μm이며 혈동(血洞)은 좀더 넓은 의미로 해석되며 굵은 혈관의 확대부도 포함하는 경우가 많다.
  외국어 표기 sinusoid(영어), 洞樣血管(한자)
농업용어사전: 농촌진흥청
  간에서와 같이 내배엽세포와 혈관의 내피상피에서 형성된 기관 조직 속 미소 혈강.
  외국어 표기 sinusoid(영어), 血管(한자)
[네이버 지식백과] 동양혈관 [sinusoid, 洞樣血管] (용어해설)
Notes: 사인유 소이드가 뭔지 찾아보시면
아 이친구가 아니라

## Slide 9: 시그널 - Sinusoid
Sinusoid 물리학백과
  사인파
Sinusoid 수학백과
  사인곡선
Notes: 이친구가 나올겁니다 그리고 대망의 수학적 마법을 부리면

## Slide 10: 시그널 - Sinusoid
reiθ
r도 알고
e도알고
i도 알고
θ도 아는데
이건 1도 모르겠다
Notes: Sinusoid는 이런 주옥같은 공식이 됩니다.
분명 다아는 문잔데 모여있으니 뭔소린지

## Slide 11: 시그널 - Sinusoid
단순 조화 진동(Simple Harmonic Motion)
  F = -kx(t) = ma = m(x(t))’’
  x(t)’’ = (-k/m) * x(t)
해답 (k/m = w2 일때)
  x(t) = aCos(wt) + bSin(wt)
Notes: ‘ 프라임
미분 방정식(微分方程式, differential equation)

## Slide 12: 시그널 - Sinusoid
Taylor Series
  eiθ = 1 + (iθ) + (iθ)2/2! + (iθ)3/3! + (iθ)3/3! + (iθ)4/4! + ……
    = (1 - θ2/2! + θ4/4! – θ6/6! + …. ) + i (θ - θ3/3! + θ5/5! – θ7/7! + …. )
  Taylor Series of Cosθ = (1 - θ2/2! + θ4/4! – θ6/6! + …. )
  Taylor Series of Sinθ = (θ - θ3/3! + θ5/5! – θ7/7! + …. )
  eiθ = Cosθ + i Sinθ
Notes: 테일러 아저씨의 마법

## Slide 13: 시그널 – 극좌표계 Polar coordinate
reiθ = r(Cosθ + i Sinθ)
    = sum of sinusoid if only take Real or Imag part
    = Phasor
주파수 정의역 Frequency domain
중복(Redundant) = Aliasing이 발생함
  eiθ = ei(θ+2π)
  -eiθ = ei(θ-π)
  구분가능한 영역 0 ~ π(Nyquist Frequency)
imag
real
Notes: 폴라 폼 complex plane(Polar coordinate system)
X축 y축이아닌 실수축과 허수축을 가진 좌표계 = 주파수 도메인(영역)
중복이 많다.

## Slide 14: 시그널 – Polar coordinate
Notes: 실수 또는 허수값만 가질경우 사인또는 코사인이 된다는것을 이렇게 볼수있다.

## Slide 15: 시그널 – Polar coordinate
Easy to manipulate Cos,Sin
  4칙연산
  Shifting = * ei*shiftingθ = rotation
Easy to picture
Analyzing
Notes: 폴라 폼 complex plane(Polar coordinate system)
왜 사용하나?
어려운 수학은 일단 끝 – 거의 한학기치 수학개념

## Slide 18: 아날로그 시그널 -> 디지털 시그널
ADC(Analog to Digital Converter)
  표본화(Sampling) = X축
  양자화(Quantization) = Y축
Notes: 어려운것도 했으니 이제 쉬운 부분으로 들어갑니다.
아날로그 시그널을 디지털 시그널로 바꾸기위해 필요한 두가지
표본화
양자화

## Slide 19: ADC – 표본화(Sampling)
X축을 얼마나 잘게 쪼개느냐
Rs = sampling frequency, in polarform 2π
가용 주파수 = Rs/2 = π
사람이 들을수있는 영역
  가청주파수 = 20Hz ~ 20kHz
  가청주파수 <= 가용주파수
  20kHz <= Rs/2
  Rs >= 40kHz
Notes: 어려운것도 했으니 이제 쉬운 부분으로 들어갑니다.

## Slide 20: ADC – 양자화(Quantization)
Y축을 얼마나 잘게 쪼개느냐
표현가능한 강약의 단계
양자화 오류 Quantization Error
  RMS(Root Mean Square) = 1/sqrt(12)
  Signal to Noise Comparison (B bit 양자화)
    RMS/2B-1 = 1/sqrt(3)2B
  SNR(Signal to Noise Ratio) (B bit 양자화)
    20log(sqrt(3)2B) = 4.77 + 6B (dB)
Notes: Average Square Error -> 적분 0~1/2 x^2 dx
RMS = sqrt(ASE) -> 올림또는 내림으로 인해 발생한 차이의 최대값 = 0.5
SNR = 디지털 시그널에서는 dB의 레인지를 결정한다 (다이나믹레인지)

## Slide 21: Demo?

## Slide 22: Thanks

## Slide 23: Question?

## Slide 24: Introduction To DSP – Analog Signal
=
Sinθ1 + Sinθ2 + Sinθ3 + Sinθ4 + Sinθ5 + …...
Notes: 아날로그 시그널은 n개의 사인과 m개의 코사인이 합쳐진 것

## Slide 25: Introduction To DSP – Digital Signal
=
INT Signal[t] =
{ x1, x2, x3, x4, x5, x6, ….. }
Notes: DSP는 그것을 디지털화된 시그널만들어 재가공 하는것
디지털화된 시그널 = 그저 array of int type
로우패스(저 주파수 역대만 살리는것) = (x(t) + x(t-1)) / 2

## Slide 26: Introduction To DSP – Low Pass MAGIC
INT Signal[t] = { x1, x2, x3, x4, x5, x6, ….. }
Introduction To DSP – Low Pass
INT LowPassedSignal[t]
LowPassedSignal[y] = ( Signal[y-1] + Signal[y] ) / 2
Notes: 로우패스(저 주파수 역대만 살리는것) = (x(t) + x(t-1)) / 2

## Slide 27: 시그널 - Sinusoid
reiθ
Notes: Sinusoid는 이런 주옥같은 공식이 됩니다.
분명 다아는 문잔데 모여있으니 뭔소린지

## Slide 28: 시그널 - Sinusoid
Harmonic Motion
  F = -kx(t) = ma = m(x(t))’’
  x(t)’’ = (-k/m) * x(t)
Solution (when k/m = w2)
  aCos(wt) + bSin(θt)
Notes: 테일러 아저씨의 마법

## Slide 29: 시그널 - Sinusoid
Taylor Series
  eiθ = 1 + (iθ) + (iθ)2/2! + (iθ)3/3! + (iθ)3/3! + (iθ)4/4! + ……
    = (1 - θ2/2! + θ4/4! – θ6/6! + …. ) + i (θ - θ3/3! + θ5/5! – θ7/7! + …. )
  Taylor Series of Cosθ = (1 - θ2/2! + θ4/4! – θ6/6! + …. )
  Taylor Series of Sinθ = (θ - θ3/3! + θ5/5! – θ7/7! + …. )
  eiθ = Cosθ + i Sinθ
Notes: 테일러 아저씨의 마법

## Slide 30: 시그널 – Polar coordinate
reiθ = r(Cosθ + i Sinθ)
    = sum of sinusoid if only take Real or Imag part
    = Phasor
Frequency domain
Redundant 중복
  eiθ = ei(θ+2π)
  -eiθ =ei(θ-π)
  구분가능한 영역 0 ~ π(Nyquist Frequency)
imag
real
Notes: 폴라 폼 complex plane(Polar coordinate system)
X축 y축이아닌 실수축과 허수축을 가진 좌표계 = 주파수 도메인(영역)
중복이 많다.

## Slide 31: 시그널 – Polar coordinate
Notes: 실수 또는 허수값만 가질경우 사인또는 코사인이 된다는것을 이렇게 볼수있다.

## Slide 32: 시그널 – Polar coordinate
Easy to manipulate
  4칙연산
  Shifting = * ei*shiftingθ = rotation
Easy to picture
Analyzing
Notes: 폴라 폼 complex plane(Polar coordinate system)
왜 사용하나?

## Slide 33: 아날로그 시그널 -> 디지털 시그널
ADC(Analog to Digital Converter)
  표본화(Sampling) = X축
  양자화(Quantization) = Y축
Notes: 어려운것도 했으니 이제 쉬운 부분으로 들어갑니다.
아날로그 시그널을 디지털 시그널로 바꾸기위해 필요한 두가지
표본화
양자화

## Slide 34: ADC – 표본화(Sampling)
X축을 얼마나 잘게 쪼개느냐
Rs = sampling frequency, in polarform 2π
가용 주파수 = Rs/2 = π
사람이 들을수있는 영역
  가청주파수 = 20Hz ~ 20kHz
  가청주파수 <= 가용주파수
  20kHz <= Rs/2
  Rs >= 40kHz
Notes: 어려운것도 했으니 이제 쉬운 부분으로 들어갑니다.

## Slide 35: ADC – 양자화(Quantization)
Y축을 얼마나 잘게 쪼개느냐
표현가능한 강약의 단계
양자화 오류
  RMS(Root Mean Square) = 1/sqrt(12)
  Signal to Noise Comparison (B bit 양자화)
    RMS/2B-1 = 1/sqrt(3)2B
  SNR(Signal to Noise Ratio) (B bit 양자화)
    20log(sqrt(3)2B) = 4.77 + 6B (dB)
Notes: Average Square Error -> 적분 0~1/2 x^2 dx
RMS = sqrt(ASE) -> 올림또는 내림으로 인해 발생한 차이의 최대값 = 0.5
SNR = 디지털 시그널에서는 dB의 레인지를 결정한다 (다이나믹레인지)

## Slide 36
References
http://www.ccp14.ac.uk/ccp/web-mirrors/isotropy/~stokesh/violin.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Sine_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Fourier_series
https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_coordinate_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Harmonic_oscillator
https://en.wikipedia.org/wiki/Sampling_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_(signal_processing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Signal-to-noise_ratio#Digital_signals